## Slide 1: A DVB-T bevezetése Magyarországon
a vevőkészülékek szempontjából
Előadó: Gnandt András
2014. november 11.

## Slide 2: Tartalom
Történelem
DVB-T vevőkészülékek definíciója
Vevőkészülékek piaca Magyarországon
Gyártók, forgalmazók helyzete
Matricarendszer, műszaki specifikáció
Vevőszolgálati tapasztalatok, mérések
ODÁP, digitális osztalék
Multiplexek, programkínálat
DVB-T és DVB-T2 helyzet
HbbTV aktuális helyzete

## Slide 3: Egy kis történelem
1999.07.09.
    DVB-T kísérleti sugárzás – Budapest, MPEG-2 forráskódolás
2001.10.
    m1, m2, Duna, mérőjelek, Budapest 1 kW
2002. : Kab-hegy, 2.5 kW
2004.10.12.
    Üzemszerű kísérletek, Budapest (43), Kab-hegy (64)
    m1, m2, Duna TV, Duna II, EPG, DVB-H, MHP kísérletek
2008 tavasz: NMHH pályázati kiírás
2008.08.: MPEG-4 HD Pekingi Nyári Olimpia
2008.09.25: NMHH – Antenna Hungária szerződés országos hálózat kiépítésére

## Slide 4: Egy kis történelem
2008.12.1.
    MinDig TV - Duna TV HD és Duna II SD (MUX-A, MUX-C), MPEG-4
2008.12.1.: DVB-H MUX-B 38-as csatorna
2008.12.23.: m1 HD, m2 HD, Terra+
Technisat HDT4 – első MinDig TV box
2009.05.08.: RTL Klub SD
2010.06.01.: TV2 SD
2010.05.25. : MinDig TV Extra 7+10 csatorna
2010.10.29. : AH információs csatorna

## Slide 5: Egy kis történelem
2011.07.19. : MUX-B szerződésmódosítás
2011.09.29.
    DVB-H sugárzás vége, MUX B felszabadul
    09.30.-án elindul a MinDigTV Extra családi csomag
2011. vége: MUX-A, MUX-C – 98%
2012.06.25.: Foci EB alatt 3D sugárzás, m3D
2013.07.31.: ODÁP I. ütem
2013.09.30.: áthangolás I. ütem vége
2013.10.31.: ODÁP II. ütem
2013.12.31.: áthangolás II. ütem vége
2013.11.01-től: 60-69-es csatornák teljes kiürítése
2014.10.01: MUX-D, MUX-E indítása

## Slide 6: DVB-T vevőkészülékek
STB, avagy set-top-box (FTA, beépített CA)
IDTV + CA modul
PC kártyák,USB tuner
A MinDig TV matricarendszer csak az STB és IDTV vevőkkel foglalkozik
PC kártyák és az USB tuner nem zárt egység, túlzottan szerteágazó szoftver és hardver platform
CA modul kompatibilitás mérés is történik, a MinDig TV Extra-hoz adott modulokra

## Slide 7: Vevőkészülékek piaca
Magyarországon bárki forgalmazhat DVB-T vételre képes vevőkészüléket
A MinDig TV matricát egy laborunkban történő bevizsgálás után lehet megkapni
A forgalomban lehetnek matricás és nem matricás készülékek is, amennyiben megfelelnek az EMC feltételeknek
EMC-t a matricarendszer nem vizsgál
Tartalmaznia kell: „A készülék alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére” feliratot

## Slide 8: Gyártók
Gyártói és forgalmazói megkeresésre is elvégezzük a teszteket
Utóbbi időben az OEM gyártók felvásárolják a márkaneveket
Több platformot fejlesztenek: általában alsó-, közép- és felső kategóriás készülékeket
STB esetén csak FTA és beépített Conax
IDTV-k esetén CI vagy CI+ csatlakozó felület

## Slide 9: MinDig TV matricarendszer
http://development.mindigtv.hu
Publikus specifikáció és tesztesetek
Folyamatok leírása
Fókuszban a felhasználói élmény
A legtöbb folyamat legyen automatikus, minimálisan zavarja a felhasználót
CA külföldi tesztelési lehetőségei
STB és IDTV eltérések (pl. video kimenetek, CA modul)

## Slide 10: Vevőantennák, erősítők
Szobaantenna:
    kényelmes, gyors telepítés
    Lehetnek EMC problémák (botantenna része szedi a zajt)
Kültéri:
    Szobaantenna már nem elég a stabil vételhez
    Adó felé néző erkélyen vagy oldalfalon elhelyezve
Tetőantenna:
    ha nincs más lehetőség
Tápinzerteres erősítő
    IDTV-hez mindenképp
    akár 12-24V is a nagyobb dinamika és C/N érdekében
STB-k képesek 5V/50-100mA adni az RF kimeneten
Újabban: LTE szűrős erősítő

## Slide 11: LTE szűrés most és később
Most: 790-862 MHz, maximum az UHF 59-es csatorna használható
Később: 698-790 MHz-es sáv, maximum a 48-as csatorna használható
Antenna és/vagy erősítő csere?

## Slide 12: Professzionális LTE szűrő

## Slide 13: Antenna beállítása
Tetőtéri antenna, ha nem szükséges az erősítő inkább legyen passzív
Maximális jelszint beállítása esetén adóteljesítmény növeléskor túlvezérlés lehet
Főleg STB-k esetén a vételi jelerősség és jelminőség kijelzése típusonként változó
Pl. Wayteq HD-95CX esetén a 90%-os jelszintnél nem lesz nagyobb 80%-alatt pedig instabil lehet a vétel, HD-90CX-nél 67-70% alatt lehet instabil
Inkább a jelminőség maximalizálására kell törekedni
Merre forgassam az antennámat adatbázis

## Slide 14: Az SFN mítosz
A szakma lassan áttér az SFN nyereség használata helyett SFN veszteségre
Előnyök
    Jobb frekvenciagazdálkodás nagy SFN szigetek esetén
    Sűrűn beépített területen növekszik a vételi valószínűség
Hátrányok
    MER mindenképpen csökken
    Holtzónák kialakulása
    Irányított antennát mindenképp adó felé kell irányítani
    Nem sűrű beépítettség esetén a szoba és kültéri antennákat is érdemes adó felé irányítani
    Bonyolultabb adóoldal, több eszköz (GPS, MIP beszúrás)

## Slide 15: STB RF tuner mérések
3 frekvencián (sáv eleje, közepe, vége)
Elfogadható határok:
      AGC szabályozás -20 dBm-ig, mértünk +10-et is, problémamentes vétel mellett, volt -6 dBm-nél túlvezérlést mutató készülék
      Minimális vételi jelszint -77,5 dBm
      Digitális azonos csatorna -60 dBm-nél: 21 dB C/I
      Analóg azonos csatorna -60 dBm-nél: 12 dB C/I
      Digitális szomszédos csatorna -60 dBm-nél: -30 dB C/I
      Analóg szomszédos csatorna -60 dBm-nél: -32 dB C/I
Főleg STB-ket mértünk, és jól szerepeltek
A minimális vételi jelszint mérését korlátozza, hogy a műszer -80 dBm körül elveszti a TS szinkront

## Slide 16: RF hurok és modulátor
A IEC 61169-2 RF csatlakozó
    nem impedancia illesztett, reflexió VHF és UHF-en
    impedanciája közelebb van az 50 Ω-hoz, mint a 75-höz
    F csatlakozó használata célszerűbb pl. laborban
RF hurok kimenet
    RF jel továbbfűzésre, legtöbbször passzív
    Passzív: kikapcsolva és stand-by-ban nem működik
RF modulátor kimenet
    Régi TV-khez, amin SCART sincs
    Beállítható kimeneti analóg csatorna
    Két oldalsávos szimmetrikus kimeneti spektrum, nem VSB, mivel kommersz készülék

## Slide 17: A készülék hangolása
Ezzel indul a folyamat: telepítési ország, OSD nyelv, képernyő, képkezelési beállítások
Automatikus és kézi hangolás
Fő programlista LCN sorrendben
LCN ki esetben a prioritás: ONID, service_type, service_id, service_name
Az UHF IV-V sáv 1-3 perc alatti végighangolása
IDTV-k esetén digitális hangolás alapértelmezetten, analóg már nem szükséges
Külföldi adók: 200,500 vagy 800-as sorszámtól
Rádiók is használnak LCN-t, ami megegyezhet a TV-k LCN-jével, különbség a service_type

## Slide 18: Kedvencek lista
Legjobb esetben független a fő listától
Itt a felhasználó teljesen önkényesen állítja be a listát
Ha egy program megszűnik azt a kedvencekből is ki kell venni, akár a név akár a service_id változik
Sokszor sajnos csak a fő lista maszkolt listája, ezt erőforrás szűkösség is indokolhatja
Még rosszabb ha LCN nem kapcsolható ki
Több kevesebb sikerrel tudjuk a gyártókon ezt keresztülvinni

## Slide 19: Dinamikus programfrissítés
SDT – Service Descriptor Table alapú
A service_loop-ot kell olvasni
A vevőkészülék üzem közben leköveti a programok változásait
Egy tuner esetén csak az aktuális MUX-on
Az SDT tábla verziószámának növekedése triggereli
Fő listát és kedvencek listát is karban kell tartani
A felhasználó gyk. azonnal az aktuális programlistát kapja az adott MUX-on

## Slide 20: Kvázi-statikus programfrissítés
NIT - Network Information Table – alapú
Service_list_descriptor leíró tábla tartalmazza a programlistát
Stand-by-ba küldéskor vagy éjjel ütemezett „felébredéskor” lép életbe
A NIT verziószámának növekedésére triggerelődik
„Butább” verziója az éjszakára ütemezett teljes sáv lehangolása
„Okosabb” verziója csak a frequency_list_descriptor leíróban található frekvenciákat nézi végig
Reggelre/újraindításra a felhasználó az aktuális programlistával rendelkezik

## Slide 21: Az idő vétele
A TDT időleíró tábla az UTC-t hordozza
A TOT tábla az eltolást sugározza, régióhoz kötve, téli és nyár időszámítást követve
Külföldi adók vételekor problémák lehetnek a TOT-vel, érdemes a telepítési országot nézni plusz az UTC-t
IDTV-k esetén az operációs rendszer is karban tarthatja
Kézi vagy félautomata beállításokkal felül lehet bírálni a TOT értékét
Sok felhasználó éjjel digitális kijelzős órának használja a STB-át

## Slide 22: Info bar és EPG
Info Bar:
    a mostani és következő programokról tartalmaz rövid leírót (actual, other EIT p/f – minden MUX, minden MUX-on)
    Aktuális idő, program időtartam kijelzése
    Szolgáltatás komponensek kijelzése (korhatár, TXT, AC-3…)
EPG vagy Guide nézet:
    actual, other EIT_schedule
    Az összes programról ad információt legalább 7 napra
    Csak azokról a MUX-okról amit már látott, ha gyorsítótárazza
    Korlátos erőforrások esetén „elfelejtheti” a gyorsítótárazott adatokat
Kényelmi funkció a böngészhetőség, anélkül, hogy csatornát váltson, illetve a háttérben az aktuális program hangja esetleg kisméretű képe megy

## Slide 23: Szülői zár
Két PIN kód
    1 a védett rendszermenü feloldásához
    1 a szülői zár feloldásához
EPG alapú szülői zár
    4-től 18 éves korig évenkénti léptetéssel
    3 éves korra nincs már fenntartott bit
CA alapú szülői zár
    X – minden évet tilt, kivéve az X jelzést
    A – Adult – 18 éves kortól
    PG – Parental Guide – 16 éves kortól
    G – General – 12 éves kortól

## Slide 24: Audio prioritás és eredeti hang
Nyelv, nagyothallók és formátum automatikus prioritás
Elsődleges és másodlagos nyelv beállítási lehetőségei
A nyelvek listájában az eredeti (mul) és helyi (qaa) is kiválasztható elemként szerepel
Második szinten formátum prioritás, tehát azonos nyelv esetében AC-3, HE-AACv1, MPEG-1 Layer2 sorrend
S/PDIF kimenet állítható PCM és bitstream formátumra
AC-3-at a fejállomás csak transzparensen átengedi, forráskódolást nem végez az enkóder

## Slide 25: Audio mérések
MPEG-4 HE-AACv1 hangsávra panaszok, hogy nincs kellő sztereó hatás
Beágyazás lehet:
    ADTS – Audio Data Transport Stream
    LOAS – Low Overhead Audio Stream
HE-AACv1
    Alapsáv 8 kHz
    SBR – Side Band Replication – 8 kHz fölött szintetikus
Bitsebességek: 32, 64, 96 kbit/s, SBR ON
PS – Parametrikus Sztereo nincs, az az MPEG-4 HE-AACv2 esetén lehet
Sztereó hatás a magasabb hangfrekvencián érzékelhetők, fejmérettel összemérhető hullámhossz

## Slide 26: Multitone 16 generátorjel

## Slide 27: Multitone 31 generátorjel

## Slide 28: 32 kbps SBR bekapcsolva

## Slide 29: 64 kbps SBR bekapcsolva

## Slide 30: 96 kbps SBR bekapcsolva

## Slide 31: 32 kbps fehérzaj átvitel

## Slide 32: 64 kbps fehérzaj átvitel

## Slide 33: 96 kbps fehérzaj átvitel

## Slide 34: Audio mérések összefoglalva
Multitone átvitelnél látszanak problémák, fehérzajnál a 64 kbps már egész jó
Bizonyos tartalmak és jó hangrendszer (HiFi) esetén jogos lehet a panasz
32 kbps
    Látszólagos sávszélesség 13.5 kHz
    Zenés műsor átvitele nem javasolt
64 kpbs
    Látszólagos sávszélesség 18.5 kHz
    FM minőségű sztereo, vegyes zene + beszélgetés
96 kbps
    FM-nél jobb minőség, zenés műsor, akár komolyzene is
    efölött az SBR hatása nagy valószínűséggel nem hallható

## Slide 35: Teletext és feliratozás
Teletext karakterek ellenőrzése
Feliratozás:
    Teletext alapú
    DVB alapú
Ki- és bekapcsolható feliratozás
Választható elsődleges és másodlagos nyelv
Tesztelés: bejövő és eltűnő komponensekkel
Jelenleg teletext alapú feliratozás, AXN-en DVB alapú (reklámok alatt)
Aloldalak gyorsítótárazása

## Slide 36: Timeshift és felvétel
Tipikusan PVR ready matricás készülékek
Műsorrögzítés korlátai:
  CA modul (beépített és CI-n csatlakoztatott
  CA tipikusan 2 műsort enged át egyidőben
  1 tuner esetén csak azonos MUX-ból rögzíthetünk
A felvétel elindításába bezavarhat az automatikus timeshift funkció
Beépített USB kulcs sebességmérése
A kódolt adások felvételét ne lehessen számítógépre átvinni
Felső kategóriás IDTV-k, STB-k két tuneresek

## Slide 37: CA modul
CI és CI+ csatolófelület, IDTV-k gyk. csak CI+
Belső menüje (pl. jogosultságok), már a CA modulról épül be a rendszermenübe
Service és/vagy PID alapú visszafejtés
„update”, „reset” parancsok működése
Pl. audio komponens váltás esetén az új audio pid-jét kell a CA modul felé továbbítani (update)
CI+ képes modul a PVR jogokat is tudja kezelni, fejállomás oldali támogatással

## Slide 38: Kódolt programok
A kódolt program feloldásához hozzáférési kritérium szükséges
EMM üzenetek:
    a jogosultságok, a hozzáférési kritériumokkal
    minden előfizetőre egyedi
    Kevésbé gyorsan változik mint az ECM (10 perc - 1 hónap)
Az ECM üzenetek
    titkosítva érkezik, amit az EMM segítségével lehet feloldani
    Gyorsabban változik mint az EMM (10 mp. – 1 perc)
Az ECM tartalmazza a CW-öt (inicializáló vektor) amivel vissza lehet rendezni a kevert biteket.
Preview üzemmód – 10 napon belül (állítható) EMM kell
Ha a kártya nem kap EMM-et, 7 nap (állítható) múlva leáll
Volt aki szólt miért megy tovább a műsor az új hónap elején

## Slide 39: Rendszerszoftver frissítés
SSU Lehetőségek (System SW Update):
    Helyi, USB segítségével
    OTA vagy OAD a broadcast csatornából
    NSU hálózatról (Network Software Update)
Helyi szoftverfrissítés:
    STB szoftverek a MinDig TV weblapján
    IDTV-k esetén ez nagyon sokrétű, weblapon nem vállalható, illetve High End esetén 1 GB is lehet
    USB kulcsra letöltve kézzel hajtható végre, ritkán automatikus (force_upgrade pl. Telefunken esetén)
Mikor? Minimálisan zavarja a felhasználót

## Slide 40: SSU/OTA, avagy OAD folyamata
PMT tábla
      data_broadcast_id_descriptor - OUI – Organizationally Unique Identifier tartalmazza és flageket
NIT tábla
      linkage descriptor - áthivatkozás másik multiplexbe
Lehet automatikus vagy kézi
Ciklikus kijátszás karuszelben
Automatikus esetben
      a háttérben vagy stand-by módba küldéskor kezdi
      Éjjel ütemezett időpontban kezdi akár full band scan-el
      Lassú kikapcsolás stand-by-kor induló folyamat esetén, vagy éjjeli folyamatnál a SCART-on csatlakoztatott TV éjjeli bekapcsolása zavaró

## Slide 41: ODÁP I. II. fázis

## Slide 42: ODÁP tapasztalatok
~140.000 MinDig TV telepítés
~10.000 MinDigTV Extra telepítés
Külső RF modulátor, ha nincs más lehetőség
Párhuzamosan a dividend I. is megtörtént, ami áthangolásokkal járt
Minden vevő áthangolása nem garantálható, de éjszaka stand-by-ban levő készülékek full-band-scan után az aktuális programokat tartalmazzák
Kézi újrahangolást bemutató videók és leírások
Széles körű tájékoztatás az ODÁP-al kapcsolatos teendőkről

## Slide 43: Hogyan állunk a multiplexekkel?
5 multiplex: A,B,C,D,E
TV programok száma: 55+1+2 teszt
    8 ingyenes 3 MUX-on + AH Info csatorna
    47 fizetős 4 MUX-on
Rádió programok száma
    4 db közszolgálati rádiócsatorna 1 MUX-on

## Slide 44: A multiplex, MUX-A

## Slide 45: B multiplex, MUX-B

## Slide 46: C multiplex, MUX-C

## Slide 47: D multiplex, MUX-D

## Slide 48: E multiplex, MUX-E

## Slide 49: Multiplexek lefedettsége
2014. augusztus
A,B,C,D MUX – 99%

## Slide 50: MUX-E lefedettsége
Kb. 80%-os lefedettség

## Slide 51: DVB-T2 vs. DVB-T
DVB-T2-t is használók
Késői bevezetők technológiai ugrása
Átvezetés T/T2-t is tudó tuner és/vagy demodulátor chipekkel
IDTV-k esetén jobb a helyzet közép és felső kategóriában
Dividend 2. fázisa esetén nagy eséllyel meg kell lépni

## Slide 52: HbbTV most

## Slide 53: Köszönöm a figyelmet!
Gnandt András
Antenna Hungária Zrt.
gnandta@ahrt.hu